概述 靠介质流动的力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管路上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。 止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式，以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、对夹连接、法兰连接和焊接四种。 止回阀的安装应注意以下事项： 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管道产生的压力影响。 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所示箭头一致。 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

结构与特点 1、产品结构合理，密封可靠，性能优良。 2、阀瓣、阀座密封面用铁基合金或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。 3、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。 4、阀体材料齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。 5、阀瓣围绕阀座外的销轴旋转，减少关闭时发生猛烈冲击。 6、销轴与阀瓣连接采用内装式结构，不存在外泄漏点，使用更可靠。

公称压力PN(Mpa) 主要性能规范 试验压力PN(Mpa) 压力级 试验压力PN(Mpa) 壳体 高压液密封 低压气密封 壳体 高压液密封 低压气密封 1.0 1.5 1.1 0.6 CLASS150 2.94 2.16 0.6 1.6 2.4 1.76 0.6 CLASS300 7.67 5.62 0.6 2.5 3.8 2.75 0.6 CLASS600 15.3 11.32 0.6 4.0 6.0 4.4 0.6 CLASS900 23.0 16.85 0.6 6.4 9.5 7.0 0.6 JIS 10K 2.4 1.5 0.6 10 15.0 11.0 0.6 JIS 20K 5.8 4.0 0.6

型号编制

止回阀常用型号：

H11T-16

H14T-10

H40J-10  衬胶浮球止回阀（立式）

H41H-16C

H41H-25C

H41W-16P

# H42H-16C

H42H-25C

H42J-10    （J：表示阀里衬胶）

H42W-16C

H42W-16P

H42H-25C

H42W-25P

H44H-10C

H44H-25C

H44T-10

H44T6-16

H74W-10P

HH44W-10

HH49X-10

注：PN≤1.6MPa的灰铸铁阀体和PN≥2.5MPa的碳素钢阀体可省略本阀体材质代号。